BX Tower Allowable Antenna Loads

Model BX Tower

Allowable Antenna Loads *

Wind Pressure = 20 PSF (70.7 mph)

| Nominal Height, FT. | Combination of Tower Sections | Catalog No. | Area, SQ. FT. | Thrust, LBS. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | BX-1-2-3 BX-24 6 120 BX-2-3-4 HBX-24 12 240 BX-3-4-5 HDBX-24 20 400 |
| 32 | BX-1-2-3-4 BX-32 6 120 BX-2-3-4-5 HBX-32 12 240 BX-3-4-5-6 HDBX-32 18 360 |
| 40 | BX-1-2-3-4-5 BX-40 6 120 BX-2-3-4-5-6 HBX-40 10 200 BX-3-4-5-6-7 HDBX-40 18 360 |
| 48 | BX-1-2-3-4-5-6 BX-48 6 120 BX-2-3-4-5-6-7 HBX-48 10 200 BX-3-4-5-6-7-8 HDBX-48 18 360 |
| 56 | BX-1-2-3-4-5-6-7 BX-56 6 120 BX-2-3-4-5-6-7-8 HBX-56 10 200 |
| 64 | BX-1-2-3-4-5-6-7-8 BX-64 6 120 |

* This load can be applied at a point 3FT. above the apex of the tower in addition to the given wind pressure acting on the tower. Note: Antenna types should be limited to those having a maximum boom length of 10 feet. No engineering data relating to the use of boom lengths in excess of 10 feet is available and the use of such boom lengths is not recommended. DWG. No. A-760001 R1